|  | 6 | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Платнировского сельского поселения Кореновского района «Универсал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 - 2025 годы |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта и место расположения объекта | Период реализации | Сети | Виды работ | Цели | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность, п.м | Диаметр сетей, мм |  |  |  |
| 1. Мероприятия, направленные на повышение качества питьевой воды |
| 1 | Реконструкция артезианской скважины по ул. Кучерявого (Склад 2). Тампонирование старой скважины и бурение на данной площадке новой скважины. | 4 квартал 2023 года | Глубина 200 м | 219 мм | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | 1. Стабильная работа сооружений арт. скважин, предотвращение аварийных ситуаций. 2. Обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей в необходимом объеме. | Повышение качества питьевой воды |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей по ул. ул. Кирова (от ул. Третьякова до ул. Советская) | 3 квартал 2024 года | 400 | 63 | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей по пер. Узкий | 4 квартал 2025 года | 240 | 63 | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 2 | Доли проб питьевой воды не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |
| 7 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель эффективности |  |  |
| 10 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения | % | 26,1 | 26,0 | 25,9 |
| 13 | Удельный расход энергии, в том числе: |  |  |  |  |
| 14 | водоснабжение | кВт*ч/куб. м | 0,61 | 0,60 | 0,59 |

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения

| №п/п | Ф.И.О абонента | Наименование объекта | Адрес | Общая площадь кв.м | дата ввода | водоснабжение (м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023-2025 год |
| 1 | По мере поступления заявления |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и  их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по предупреждению аварий на сетях централизованных систем водоснабжения с проведением своевременной реконструкции и капитального ремонта сетей водоснабжения не планируются.

Глава

Платнировского сельского поселения

Кореновского района							              М.В. Кулиш