ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объекта капитального строительства и характеристика планируемого развития территории

Настоящий раздел рассматривает основные вопросы о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития территории.

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция  Н «Тихорецк – Новороссийск - 1» для поставки дизельного топлива» основывается на принципе реализации действующего федерального и регионального законодательства.

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция Н «Тихорецк – Новороссийск - 1» для поставки дизельного топлива», подготовлена в соответствии со статьями 41 - 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, пунктом 5.3 Положения о департаменте по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.06.2006 года №458 и на основании приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 23.05.2014 года № 84 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция   Н «Тихорецк – Новороссийск - 1» для поставки дизельного топлива».

- Описание естественных и искусственных преград

Естественные преграды на участке производства работ отсутствуют.

Трасса продуктопровода пересекает подземные, надземные коммуникации и автодороги. Ведомость пересечений с подземными, надземными коммуникациями и автодорогами приведена в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1 - Ведомость пересечений с подземными коммуникациями

| Пикетаж по трубопро-воду | Наименование пересекаемой коммуникации | Глубина заложения, м | Владелец |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0+06,47 | Нефтепровод Тихорецк-Новороссийск 2 ст.820 | 1,4 | НПС «Нововеличковская» |
| 3+87,10 | 2 кабеля связи | 1,2 | ОАО «Ростелеком», Краснодарский МЦТЭТ |
| 4+34,88 | Кабель связи (резерв) | 1,2 | - |
| 4+44,66 | Кабель связи | 0,7 | - |
| 4+51,71 | Кабель связи | 0,8 | ПТУС, узел связи «Нововеличковский» |
| 5+15,73 | Кабель связи | 1,5 | - - |
| 10+19,17 | Кабель связи | 0,8 | - - |
| 10+22,05 | 2 кабеля ЛЭП 0.4кВ | 0,5 | НПС «Нововеличковская» |
| 10+25,18 | Кабель связи | 0,8 | ПТУС, узел связи «Нововеличковский» |
| 10+33,22 | 2 кабеля ЛЭП 0.4кВ | 0,9 | НПС «Нововеличковская» |

Таблица 2 - Ведомость пересечений с надземными коммуникациями

| Пикетаж по трубопро-воду | Наименова-ние линии, напряжение | Число пересе-каемых проводов, шт. | Высота и род опор | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0+24,29 | ЛЭП 10кВ | 3 | 7,5, бет. | НПС «Нововеличковская» |
| 4+84,01 | ЛЭП 10кВ | 3 | 8,9, бет. | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани, Краснодарские электрические сети, филиал ОАО «Кубаньэнерго» |
| 5+35,66 | ЛЭП 10кВ | 3 | 8, бет. | - |
| 5+59,90 | ЛЭП 110кВ | 3 | 23, мет. | - |

Таблица 3 - Ведомость пересечений с дорогами

| Пикетаж по трубопро-воду | Наименование дороги | Категория | Тип покрытия | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4+71,74 | автодорога ст-ца Калининская – ст-ца Новотитаровская | III | асфальт | Департамент автомобильных дорог Краснодарского края |
| 10+17,38 | Технологический проезд | - | грунтовая | НПС «Нововеличковская» |

2. Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полоса отвода)

Отвод территории для размещения временного строительного хозяйства и зоны производства работ выполняется в соответствии с требованиями СН 452-73, ВСН 14278тм-т1, ПУЭ 7, а так же с учетом размещения отвала грунта, границ раскрытия траншеи, проезда строительной техники при строительстве магистрального трубопровода.

Протяженность демонтируемого участка нефтепровода в плане составляет 12 м, вновь укладываемого участка магистрального трубопровода в плане составляет 1109 м.

Элементы площади, отводимой во временное и постоянное  пользование, представлены в таблице 4 и 5.

Таблица 4 – Площадь отвода земли в краткосрочную аренду

| Наименование | Площадь временного отвода, м2 |
| --- | --- |
| НПС Нововеличковская |  |
| Зона производства работ | 43766,5 |
| Площадка складирования материалов стоянки и заправки техники | 7040,0 |
| Итого: | 50806,5 |
| Площадки для размещения временных КПП СОД и УЗР |  |
| - площадка временной КПП СОД и УЗР 1 на 43 км | 5682,0 |
| - площадка временной КПП СОД на 43 км резервная нитка | 3266,0 |
| - площадка временной КПП СОД и УЗР 2 на 98 км | 5071,5 |
| - площадка временной КПП СОД на 132 км | 5908,0 |
| - площадка УЗР 3 на 132 км | 687,0 |
| - площадка временной КПП СОД и УЗР 4 на 178 км | 5478,0 |
| - временные площадки на 161 км | 6764,0 |
| - временные площадки 0 км (ПНБ «Тихорецкая» | 4537,0 |
| - временные площадки 243 км (Грушовая) | 872,0 |
| - временные площадки 132 км (р Пандура) | 4576,5 |
| - временные площадки 33 км (р. Бейсужек) | 10061,0 |
| - площадка временной КПП СОД 222 км | 6255,0 |
| Итого: | 59158,0 |
| Всего | 109964,5 |

Таблица 5 – Отвод земель в долгосрочную аренду

| Наименование | Площадь отвода, м2 |
| --- | --- |
| УЗР (6 шт) | 72,0 |
| Всего | 72,0 |

Границы полосы отвода земли при производстве работ должны быть обозначены хорошо видимыми знаками. Права на землю при производстве работ оформляется в соответствии с федеральным законом от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации».

3. Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий, инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству

Настоящим проектом предусматриваются следующие сооружения:

1) Проектирование участка магистрального трубопровода «Тихорецк-Новороссийск-1» в обход территории НПС «Нововеличковская», с последующим переводом данного нефтепровода на поставку дизельного топлива. Укладка магистрального трубопровода DN500 выполняется в новом створе:

- с бровки траншеи – участок протяженностью ~ 1004 м (ПК0+00-ПК4+30, ПК5+21-ПК10+77,31).

- протаскиванием при пересечении с автодорогой – участок протяженностью ~ 91 м (ПК4+30-ПК5+21).

2) Мероприятия на пересечении с автомобильной дорогой:

На пересечении трубопровода с автомобильной асфальтированной дорогой ст-ца Калининская – ст-ца Новотитаровская III категории прокладка нефтепродуктопровода производится в защитном кожухе DN800 длиной 89 м, с обеспечением заглубления не менее 1,4 м от верха покрытия до верхней образующей кожуха закрытым способом (горизонтально-шнековое бурение).

На пересечении трубопровода с автомобильной грунтовой дорогой, прокладка нефтепродуктопровода производится открытым способом, с заглубления не менее 1,4 м от верха покрытия до верхней образующей проектируемого продуктопровода.

3) Мероприятия на пересечении нефтепровода с действующими кабелями связи:

Все кабели связи в местах пересечений с продуктопроводом укладываются в защитный кожух из швеллера.

4) Электрохимическая защита магистрального нефтепродуктопровода:

Для контроля защитного потенциала нефтепродуктопровода проектом предусматривается установка контрольно-измерительных пунктов.

5) Информационные знаки:

Согласно СНиП 2.05.06-85*,   РД 153-39.4-041-99,   ОР-23.040.00-КТН-089-12 и РД-91.200.00-КТН-198-12 проектной документацией предусмотрена установка новых информационных знаков:

– через 1 км;

– через 500 м;

– на углах поворота нефтепровода в плане;

– в местах пересечения с автодорогой, с обеих сторон автодороги;

– в местах обустроенных переездов через трубопровод;

– на расстоянии не менее 75 м от оси нефтепровода в каждую сторону по направлению движения автотранспорта;

– в местах установки маркерных пунктов;

– на границах охранной зоны продуктопровода;

– на пересечениях с подземными коммуникациями.

Установку опознавательных знаков трубопровода необходимо оформить совместным актом предприятия, эксплуатирующего трубопровод, и землепользователя. Опознавательные столбы оборудовать плакатами, в которых должны быть указаны километраж продуктопровода, фактическая глубина заложения труб, ширина охранной зоны, принадлежность продуктопровода.

Ведомость расстановки опознавательных и запрещающих знаков представлена в графической части данного комплекта.

4. Организация рельефа трассы и инженерная подготовка территории

В качестве инженерной подготовки территорий под временные сооружения (площадки стоянки, заправки техники, складирования материалов, проезд строительных машин) проектом предусматриваются следующие работы:

– создание геодезической разбивочной основы (разбивку и закрепление пикетажа, детальную геодезическую разбивку горизонтальных и вертикальных углов поворота, разметку строительной полосы, выноску пикетов за ее пределы);

– расчистку строительной полосы от леса и кустарника, корчевку пней; снятие и складирование в специально отведенных местах плодородного слоя земли;

– планировка с уплотнением поверхности грунта бульдозером со срезкой бугров и засыпкой впадин, устройством уклонов и других мероприятий, обеспечивающих отвод поверхностных вод;

– снятие плодородного слоя земли и перемещения его в отвал для временного хранения;

– выполнить мероприятия по защите действующих трубопроводов и других коммуникаций при прокладке трубопровода в техническом коридоре;

– устройство переездов через подземные трубопроводы и другие коммуникации.

Закрепление трассы должно быть выполнено силами и средствами генподрядной организации в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84.

После планировки рельефа трассы, знаки разбивки оси трассы также должны быть закреплены.

Планировка строительной полосы производится бульдозером в два приема:

– предварительная планировка всей строительной полосы;

–окончательная планировка с геодезическим контролем качества планировочных работ на полосе рытья траншеи.

Дополнительной инженерной подготовки по организации рельефа не требуется.

После окончания ремонтных работ предусмотрена рекультивация земли, на которой выполнялись работы.

5. Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участках, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах

Повороты трубопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполнены с использованием:

– упругого изгиба с радиусом не менее 500 м;

– отводов изготовленных методом индукционного нагрева.

Местоположение углов поворота представлено в графической части данного комплекта.

Максимальный продольный уклон трубопровода не превышает 1º.

Максимальный перепад высот по трассе не превышает 1,1 м.

6. Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий

Границы участка проектирования определены заданием на проектирование.

Прокладка нефтепровода принята подземная с обеспечением нормативных расстояний от существующих действующих коммуникаций и в соответствии с требованиями технических условий.

Выбранный вариант прохождения проектируемого объекта обусловлен:

- производством работ в условиях действующего производства;

-минимальным количеством пересечений с существующими коммуникациями и углов поворота трассы.

Отвод земли для производства работ по строительству участка нефтепродуктопровода принят согласно нормам в соответствии с СН 452-73.

Особо охраняемые природные территории в зоне производства работ отсутствуют.

# Text boxes

2

3

4

6

7

8

5